Beneficiar: Municipiul Bistrita

Complex de agrement acvatic AQUAPARK Bistrita

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate

Analiza cost-beneficiu

Elaborator: S.C. Aduro Impex S.R.L.

Februarie, 2017

Cuprins

1	Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă	2

1.1	Identificarea investitiei	2

1.2	Definirea obiectivelor	3

1.3	Perioada de referinta	4

2	Analiza opţiunilor	5

3	Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul beneficiu-cost	7

3.1	Analiza financiara	7

3.1.1	Metodologie	7

3.1.2	Investitia de capital	7

3.1.3	Calculul valorii reziduale a costului de capital	8

3.1.4	Ipoteze in evaluarea scenariilor	9

3.1.5	Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere	9

3.1.6	Estimarea veniturilor generate	10

3.2	Profitabilitatea financiara a investitiei	12

3.3	Durabilitatea financiara a proiectului	14

4	Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu	14

5	Analiza de senzitivitate	15

6	Analiza de risc	15

Listă tabele

Tabelul 1.1 Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura	4

Tabelul 3.1 Costul creditului (lei, preturi constante 2017)	8

Tabelul 3.2 Fluxul financiar al costurilor de intretinere si operare (incremental)	10

Tabelul 3.3 Estimarea numarului maxim de vizitatori si a veniturilor generate	10

Tabelul 3.4 Venituri financiare generate	11

Tabelul 3.5 Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2017)	13

Tabelul 3.6 Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2017)	14

# Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

## Identificarea investitiei

Denumirea obiectivului de investitii

Elaborare Analiza cost-beneficiu pentru“Complex de agrement acvatic AquaPark Bistrita”

Amplasament

Municipiul Bistrita, Localitatea componenta Unirea, str. Aerodromului

Beneficiarul investiţiei

Municipiul Bistrita

Elaboratorul studiului

PROIECTANT GENERAL:

SC ADURO IMPEX SRL

Sos. Mihai Bravu, nr. 327 Sector 3, Bucuresti, Fax: +40 318 176 140, e-mail: office@aduro.ro.

SUBCONTRACTANTI:

SC SPECIALIST CONSULTING SRL

Str. Teodosie Rudeanu, nr. 69, Tel: 0212221121, Fax: 0318170160, e-mail: office@specialistconsulting.ro.

SC DCTS STRUCTURI SRL

Str. Duzilor, nr. 5, Tel/Fax: +40 314 250 833, e-mail: office@dcts.ro.

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are urmatoarea structura minimala:

- Descrierea contextului;

- Definirea obiectivelor;

- Identificarea investitiei;

- Analiza financiara;

- Analiza economica;

- Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru.

## Definirea obiectivelor

Necesitatea și oportunitatea investiției, așa cum a fost descrisă în caietul de sarcini și tema de proiectare din documentația de atribuire, provine din mai multe motive:

„În primul rând lipsa unui spațiu destinat relaxării și agrementului în proximitatea unui oraș mare cum este Bistrița și care pentru a-și petrece timpul liber trebuie să parcurgă zeci și sute de kilometri până la cele mai apropiate locații.

În județul Bistrița Năsăud există o zonă la Complexul Balnear "Băile Figa" așezat la 5 km de orașul Beclean și la 41 km de orașul Bistrița.

Un alt motiv în susținerea necesității investiției îl constituie lipsa unor dotări în care să se poată practica diverse sporturi in sezonuri diferite. În acest sens proiectul in ansamblu propune o multitudine de construcții, cu diverse destinații sportive și de recreere.

Prin realizarea investiției de amenajare a complexului de agrement acvatic Aquaparc Bistrița se vor putea îndeplini multe din următoarele deziderate:

- corectarea disfuncționalităților zonelor verzi periurbane prin amenajarea unui loc de agrement;

- creșterea calității vieții prin asigurarea unui climat de recreere adecvat;

- proiectul reprezintă o soluție de reconstrucție ecologică;

- dezvoltarea turismului urban bistrițean ceea ce va genera dezvoltarea sectoarelor economice de deservire a turiștilor;

- conservarea și utilizarea durabilă a patrimoniului natural constituie un obiectiv de interes public major și componentă fundamentală a strategiei naționale pentru o dezvoltare durabilă.

Complexul de agrement acvatic Aquapark Bistrița va beneficia și de spații verzi."

Deoarece realizarea investițiilor prevăzute prin PUZ destinat pentru realizarea complexului sportiv polivalent aprobat prin HCL nr.241/22.12.2010 a demarat prin realizarea pârtiei de schi, este necesară o funcțiune complementară care să facă zona atractivă atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară, asigurând un flux constant de utilizatori. Situat în imediata vecinătate a zonei de sosire a pârtiei de schi, Complexul de agrement acvatic AQUAPARC Bistrița va fi atractiv chiar și pe timp de iarnă, oferind alternative de petrecere a timpului pentru membrii familiilor care nu schiază.

A fost selectat un scenariu tehnico-economic care să satisfacă cerințele minime impuse de realizarea unui parc acvatic competitiv care să funcționeze pe toată durata unui an, a cărui atractivitate să derive atât din posibilitățile de loisir proprii cât și din multiplicarea oferită de alte infrastructuri de sport și loisir din vecinătate.

## Perioada de referinta

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 – 2020 si a Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (publicat in MO nr. 524 din 11 iulie 2008) pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”, orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Tabelul 1.1Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

| Sector | Orizont de timp (ani) |
| --- | --- |
| Cai ferate | 30 |
| Drumuri | 25-30 |
| Porturi si aeroporturi | 25 |
| Transport urban | 25-30 |
| Alimentare cu apa | 30 |
| Managementul deseurilor | 25-30 |
| Energie | 15-25 |
| Broadband | 15-20 |
| Cercetare si inovare | 15-25 |
| Infrastructura de afaceri | 10-15 |
| Alte sectoare | 10-15 |

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 17ani, din care primii doi ani reprezinta perioada de implementare a investitiei iar intervalul de 15 ani reprezinta perioada de operare.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 17de ani, din care primii 2 ani reprezinta perioada de constructie (durata totală a perioada de implementare a investitiei va fi de 24 luni).

Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este:

- Anii 2017-2018		investitie

- Intervalul 2019-2033		operare

Anul 2017este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

# Analiza opţiunilor

Fezabilitatea şi viabilitatea proiectului sunt evaluate in doua scenarii de evolutie, conform principiilor metodei incrementale de analiza:

- Alternativa 0 - Scenariul „Fără Proiect”, in care investitia nu se realizeaza

- Alternativa 1 - Scenariul „Cu Proiect”, in care investitia este implementata.

Analizele cost-beneficiu financiare si economica vor cuantifica efectele ambelor scenarii de evolutie, din perspectiva fluxurilor de costuri generate, din punct de vedere incremental. Diferenta intre cele doua fluxuri de costuri va reprezenta beneficiile generate de implementarea investitiei.

Scenariul recomandat (alternativa 2) prevede realizarea urmatoarelor investitii:

Din punct de vedere arhitectural :

Investita consta dintr-o constructie desfasurata pe trei niveluri principale (demisol - zona de acces public, vestiare si utilitati, parter - zona de agrement piscine, tobogane, saune masaj si zona mezaninului - cafeteria.

Constructia este aliniata cu latura lunga pe directia principala a curbelor de nivel si amplasata in punctul de schimbare de panta a terenului.

Accesul se face printr-o alee carosabila bordata de trotuar pentru circulatia pietonala din zona de nord, in continuarea parcarii aferente partiei de schi.

Zona demisolului este o zona masiva cu pereti din beton armat sau caramida, in principal plini, find complet ingropata pe latura de sud si aproape complet expusa pe latura de nord, cu aspect de soclu. Zona intrarii este situata la acest nivel si este vitrata.

Zona parterului si a mezaninului constituie ceea ce se va numi corpul principal. Acesta este o constructie aproape complet vitrata pe toate laturile, cu structura mixta cu stalpi din beton si ferme metalice la acoperis.

Acoperisul are o sectiune speciala, curba, oferind astfel inaltime variabila in interior, de la 6m in zona centrala, cea mai joasa pana la 9,30m in zona supantei (13,30 masurat de la nivelul piscinelor).

Alinierea constructiei pe directia ENE-VSV si vitrajul generos asigura insorirea maxima a spatiilor, constructia avand astfel aspectul unui acoperis care protejeaza un spatiu interior cu vizibilitate totala la exterior, oferind astfel o perspectiva vasta asupra vaii raului bistrita si a orasului.

La exterior sunt prevazute, pastrand aceeasi aliniere, bazine pentru relaxare, dalaje si tobogane pentru a spori capacitatea pe timpul verii.

Atractii

sunt prevazute doua categorii de atractii in afara de bazinele propriu-zise:

- atractii pentru copii, la interior si exterior in cadrul bazinelor speciale destinate acestora; este vorba de atractti destinate copiilor cu varste cuprinse intre 1 si 6 ani

La interior este pravazut un tobogan (diferenta de nivel cca 2m, lungime cca 6m), incorporate intr-o constructie cu scari. In acelasi bazin sunt prevazute elemente de catarare pentru copii, arce multicolore si diverse personaje special destinate varstei.

La exterior este prevazut de asemenea un tobogan pentru copii cu 3 piste (diferenta de inaltime cca 2m), un dispozitiv tip "galeata" (1000l) cu rasturnare si diverse jeturi de apa.

- atractii pentru adulti si copii peste varsta de 12 ani sau pentru familii, situate la exterior, cu posibilitatea de a prevedea in viitor tobogane pentru adulti si la interior.

Tobogan exterior multitrack de tip curse sau alunecare libera, cu 4 benzi, H=10m, L=4x46m si sistem de aterizare in afara bazinului;

Tobogan exterior hidrotub diametru 1400mm cu maxim 3 locuri si iesire de latime 3m si lungime 15m si sistem de aterizare in afara bazinului;

Tobogan deschis cu alunecare libera de latime 2000mm  si iesire de latime 3m si lungime 15m si sistem de aterizare in afara bazinului.

Din punct de vedere structural :

Corp principal:

Cladirea are regimul de inaltime Demisol + Parter prevazut cu o supanta cu aria mai mica de 40% din aria parterului.

Infrastructura (demisol + fundatii) este realizata integral din beton armat.

Structura de rezistență a suprastructurii parter si supanta este din cadre din beton armat pe contur si acoperis metalic.

# Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul beneficiu-cost

## Analiza financiara

### Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

- măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social si turistic în România;

- măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

- Anexa nr. 2 a Ordinului nr.863/02/07/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor privind „Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

- „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de proiect propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi costurile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2017, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante2017.

### Investitia de capital

Titularul investitiei esteMunicipiul Bistrita, iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unui credit extern si prin contributia proprie.

Valoarea investitiei totale de capital este de 34.369.084lei (total general, cu TVA), esalonata pe o perioada de doi ani, cu procentele de esalonare conform graficului de esalonare a investitiei.

S-a presupus ca 80% din valoarea totala a investitie va proveni din accesarea unui credit bancar, in urmatoarele conditii:

- Durata creditului: 15ani

- Rata dobanzii (fixa): 4%.

Detalierea surselor de finantare si a costului creditului, in preturi constante 2017, este prezentata in Tabelul 3.1.

Tabelul 3.1Costul creditului (lei, preturi constante 2017)

Sursa: Estimarile Proiectantului

Astfel, pentru un imprumut de 27,708 milioane lei, costul total al creditului este de 35,466 milioane lei.

### Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 17.

În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente.

Valoarea reziduala a investitiei este estimata in valori financiare la o valoare de 13.854.130lei cu TVA, preturi 2017, corespondent anului 17 de analiza, reprezentand 40% din valoarea investitiei totale. Estimarea valorii reziduale are la baza studii anterioare si experienta Consultantului.

### Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 17ani, din care anii de analiza 1-2 (notati conventional cu anii 0-1)reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei.Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

### Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ urmatoarele categorii de costuri specifice exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu:

(a) cheltuieli cu personalul;

(b) cheltuieli cu materialele consumabile;

(c) cheltuieli cu energia electrica;

(d) cheltuieli cu apa si canalizare;

(e) cheltuieli cu energia termica;

(f) cheltuieli pentru telecomunicatii (telefon);

(g) cheltuieli cu salubritatea;

(h) alte cheltuieli.

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, dupa estimarile în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

În ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 17de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (2 ani).

Tabelul 3.2 Fluxul financiar al costurilor de intretinere si operare (incremental)

Costurile de operare si intretinere determinate pentru anul 1 de operare au fost indexate cu o rata anuala de crestere de 2%, de-a lungul intervalului de operare 2019-2033.

### Estimarea veniturilor generate

Au fost estimate veniturile financiare generate pe baza urmatoarelor ipoteze de lucru:

- Capacitatea nominala (gradul maxim de ocupare) este de 189.810 vizitatori pe an, conform ipotezelor de calcul detaliate in tabelul urmator

- Numarul anual de vizitatori in primul an de operare (2019) va fi de 60% din capacitatea nominala, procentul urmand sa creasca in anul 2 la 80%. Incepand cu anul 2020 se considera ca obiectivul va fi operat la capacitate, gradul de ocupare urmand sa se reduca la 80% in ultimii 5 ani de oprare

- Cheltuiala medie a unui vizitator pe zi este estimata la 53 lei

Tabelul 3.3Estimarea numarului maxim de vizitatori si a veniturilor generate

|  |  | Luni | zile | capacitate nominala | nr schimburi | vizitatori | total | cheltuieli | venit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| saptamana | exterior | iun-aug | 63 | 900 | 1 | 630 | 39,690 | 30 | 1,190,700 |
| weekend | exterior |  | 27 | 900 | 3 | 2,700 | 72,900 | 30 | 2,187,000 |
| saptamana | interior | iun-aug | 63 | 300 | 1 | 210 | 13,230 | 60 | 793,800 |
| weekend | interior |  | 27 | 300 | 3 | 900 | 24,300 | 60 | 1,458,000 |
| saptamana | interior | oct-apr | 189 | 300 | 1 | 210 | 39,690 | 50 | 1,984,500 |
| weekend | interior |  | 81 | 300 | 2 | 600 | 48,600 | 50 | 2,430,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 189,810 |  | 10,044,000 |

Suplimentar, au fost considerate venituri indirecte in procent de 5% din valoarea totala a veniturilor directe urmare a cheltuielilor efectuate de vizitatori.

Tabelul 3.4 Venituri financiare generate

## Profitabilitatea financiara a investitiei

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt:

- Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

- Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

- Raportul Beneficiu - Cost; si

- Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în tabelul urmator.

Tabelul 3.5 Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2017)

RIRF/K se situeaza peste pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este pozitiva.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip (i.e. generatoare de venituri), sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea acordarii finantarii investitiei.

## Durabilitateafinanciara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” – „Cu Proiect”.

Tabelul 3.6Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2017)

Fluxul cumulat de numerar este pozitivin fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile de operare si intretinere vor fi acoperite din veniturile financiare directe.

# Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu

Nu este cazul (proiectul nu este unul major).

Conform normelor metodologice de aplicare a H.G. 28/2008, analiza socio-economica este obligatorie doar în cazul investitiilor publice majore - investitie publica majora: investitia publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investitiilor promovate în domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investitiilor promovate în alte domenii.

# Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evolutie a indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie ai factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.

Este recomandabila adoptarea acelor indicatori a caror variatie absoluta de 1% duce la o variatie a VNP de cel putin 1%.

Investitia depaseste pragul de rentabilitate de 5% chiar si in conditiile unor variatii importante ale numarului de vizitatori precum si a venitului mediu generat.

# Analiza de risc

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, institutionala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

- Executia deficitara a proiectului

- Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

- Neaprobarea finantarii

- Intarzierea platilor

Legale:

- Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

Institutionale:

- Lipsa colaborarii institutionale

- Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

- Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

- Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

- a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

- autorizarea masurilor propuse

- implementarea schimbarilor propuse

- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

- masurarea evolutiei fizice

- masurarea evolutiei financiare

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

- stabilirea unei planificari financiare

- confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

- compararea abaterilor dintre plan si realitate

- impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

- planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

- prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

- decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.